На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр.72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/12 - Одлука УС,50/13 -Одлука УС,54/13 -Решење УС и 98/13-Одлука УС,132/14 и 145/14), члана 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр.129/07) и члана 19 Статута града Крушевца („Сл.лист град Крушевац“, бр.8/08, 5/11 и 8/15), Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној дана  25.12.2017 . године  донeла је :

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„ЛАЗАРЕВ ГРАД“ ИЗМЕНА БЛОКА А,

У КРУШЕВЦУ

I  ОПШТИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА

1.1. Положај и опис граница подручја које се уређује Планом

Планом је обухваћен део подручја археолошког парка са централно позиционираном црквом Лазарицом и ободним делом према улицама Страхињићевој и Цара Лазара са стамбено - пословним и стамбеним објектима намењеним породичном становању. Локација се налази у централној градској зони па се самим тим у контактној зони налази и највећи број административних и пословних објеката (зграда Градске управе, СУП-а, Управе прихода, Зелена пијаца, основна школа, банке...).

- Граница и сам обухват Плана опредељен је Одлуком о изради Плана, I Бр.350-342/2014 од 18.06.2014.г.

- Укупна површина комплекса обухваћеног Планом детаљне регулације износи 3ха 33ара 36м².

Опис границе Плана

Границу подручја са западне стране чини ул. Страхињићева, са северне ул. Цара Лазара, са источне стране ул. Миличина, са, док се са јужне стране граница формира дуж катастарске границе парцеле бр.2321 КО Крушевац.

Називи улица у оквиру Плана усклађени су са Решењем о одређивању назива нових, измени назива постојећих и утврђивању списка улица и тргова на подручју Генералног плана Крушевца ( Сл.лист општине Крушевац бр. 04/04)

Уколико у међувремену дође до промене у катастарском операту, за границу обухвата Плана важиће стање дато у графичком делу Плана.

Подручје које је обухваћено Планом припада катастарскоj општини Крушевац и сачињавају га следеће катастарске парцеле:

КО Крушевац:

2321, 174/3, 174/2, 174/4, 174/1, 175, 184, 183, 186, 187, 182, 181, 180, 179, 178, 176, 177, 173, 172, 171, 2291, 199, 188/1, 188/2, 189, 190, 191/2, 191/1, 192, 193/2, 193/1, 195, 196, 197/1, 197/2, 198, 201, 202, 203/1, 230/2, 230/3, 204/1, 204/2, 207/1, 207/2, 200 и 205.

1.2. Правни и плански основ за израду Плана

Правни основ.

- Закон о планирању и изградњи  („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС и 132/2014)

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената  („Сл. гласник РС“ бр. 31/10, 61/10, 16/11.)

- Одлука о измени Плана детаљне регулације "Лазарев град" у Крушевцу – измена блока А; I Бр.350-342/2014 од 18.06.2014.г

Плански основ

- ПГР Центар („Сл. лист града Крушевца“ 14/16)

1.3. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда и других докумената значајних за израду плана

услови и смернице из планских докумената вишег реда

Према ПГР Центар простор обухваћен границом Плана налази се у урбанистичкој целини 1.5. Преовлађујућа намена предметног подручја је меморијални парк, док допунску намену чине јавне функције – верски објекат. Пратећа намена у оквиру урбанистичке целине 1.5 је породично становање ПС-01 и комерцијалне делатности КД-02.

„Преовлађујућа намена: парк - меморијални парк

Дозвољена је изградња објеката који су у функцији парка.

Лазарев град, односно простор око цркве Светог Стефана – Лазарица са Крушевачким градом је споменик културе од изузетног значаја, тако да све интервенције на зеленилу и пејзажном уређењу морају бити у складу са условима Завода за заштиту споменика културе и Завода за заштиту споменика природе Републике Србије.

За споменички комплекс Лазарев град потребно је систематско истраживање које ће обавити служба заштите са одговарајућим научним институцијама, а према посебним пројектима.

Допунска намена: јавне функције – верски објекат

Правила грађења за ове објекте се утврђују и усклађују са студијом заштите за културно добро и заштићену околину културног добра Лазарев град, у складу са условима надлежних институција.

На локацији Лазаревог града планирана је изградња нових објеката: Гостопримнице при храму Лазарица (за коју постоје услови Републичког завода за заштиту споменика културе) и обнова базилике у археолошком парку „Лазарев град“ (постоје темељи из 6. века).

Пратећа намена: породично становање – тип ПС-01

За објекте породичног становања у непосредном контакту са комплексом Лазаревог града

Задржава се постојећа регулација и диспозиција парцела, без могућности цепања или спајања парцела.

Објекти у непосредном контакту са парком могу се адаптирати или санирати ради нормалног функционисања.

Није дозвољена надградња или доградња постојећих објеката у непосредном контакту са парком.

Максимална дозвољена спратност објеката за објекте уз улицу Цара Лазара је П+1+Пк.

Није дозвољено постављање привремених објеката (трафика, тезги, рекламних комерцијалних паноа и сл.)

Паркинге за посетиоце планирати у контактним зонама.

Бесправно подигнуте помоћне објекте уклонити.

Пратећа намена: Комерцијалне делатности

У оквиру породичног становања, могу бити заступљене и друге компатибилне намене из области комерцијалних делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у функцији туризма и сл.), еколошки и функционално примерене зони становања.

За изградњу самосталног објекта комерцијалних делатности на посебној парцели користе се урбанистички параметри дефинисани за ПС-01.“

стечене урбанистичке обавезе

У границама Плана детаљне регулације као стечене урбанистичке обавезе које се уграђују у План детаљне регулације су:

- локацијске дозволе издате од стране одељења за урбанизам и изградњу Крушевац

- Урбанистички пројекат за изградњу објекта – гостопримнице за потребе цркве Лазарице на к.п.бр.199 КО Крушевац

2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА

2.1. Природне карактеристике подручја

Обухват плана налази се у подручју умерено континенталне климе. Доминантни ветрови се јављају из правца исток-југоисток, северозапад и југ.

2.1.1. Геоморфолошке карактеристике

Терен предметног подручја обухваћеног Планом је у паду и креће се од коте 159,89 (јужна граница плана) до коте 147,99 (угао Страхињићеве и Цара Лазара).

2.1.2. Хидролошке карактеристике тла

На предметном подручју налази се велики број издани из који се напајају околне чесме. На ободу локације са источне стране регулисан је Кожетински поток.

2.1.3. Сеизмолошке карактеристике тла

Локација је са сеизмолошког аспекта у зони 8. степена сеизмолошког интензитета по Меркалијевој скали. Обзиром на услове тла и интезитет потреса неопходно је утврђивати тзв сеизмички ризик за сваки објекат посебно.

2.2. Грађевинско подручје, намена површина и површина јавне намене

2.2.1. Грађевинско подручје

Границе обухвата Плана, уједно представљају и границу обухвата грађевинског подручја.

2.2.2. Постојећа организација простора и намена површина

Подручје обухваћено планом подељено је на блокове А1 и А2. Блок А1 обухвата зону археолошког парка са црквом Лазарицом у централном делу. Блок А2 је стамбени са пословним делатностима, најчешће у приземљу објеката који су у директном контакту са Страхињићевом и улицом Цара Лазара. Локација представља атрактивно подручје за комерцијалне делатности (превасходно намењених трговини и услузи). Најчешћа спратност објеката је П и П+1.

2.2.3. Зеленило, спорт и рекреација

Постојеће зеленило чини уређено зеленило археолошког парка и зеленило окућница индивидуалних стамбених објеката.

2.2.4. Површине јавне намене

Постојеће површине јавне намене, односно објекте јавне намене и јавне површине, дефинисани Законом о планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС) у границама Плана чине постојеће саобраћајнице.

2.3. Подела на  урбанистичке целине  и зоне према урбанистичким показатељима и

другим карактеристикама

Према планираној намени План је подељен на 2 урбанистичка блока.

Урбанистички блок А1

Овај блок је ограничен улицама Миличином (са источне стране), Цара Лазара (са северне стране), катастарском парцелом бр.2321 КО Крушевац (са јужне стране) и зидинама средњевековног града (са западне стране). Представља северни део историјског Лазаревог града, односно археолошки парк са црквом Лазарицом у средишњем делу као заштићеним културним добром од изузетног значаја.

Урбанистички блок А2

Ограничен је улицама Страхињићевом и Цара Лазара и зидинама по ободу археолошког парка. Блок је у функцији породичног становања са пословним делатностима у приземљу објеката који се налазе уз регулацију саобраћајница.

Табела  - Урбанистички показатељи - ПОСТОЈЕЋЕ стање

| урб. блок | НАМЕНА | површина m² | БРГП m² | индекс заузетости | индекс изграђености |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | неизграђен простор и саобраћајне површине | 23.975 | - | - | - |
|  | објекти јавне намене | 489 | 531 | - | - |
|  | стамбени и стамбено-пословни објекти | 519 | 825 | - | - |
|  | УКУПНО | 24.983 | 1.356 | 4,03 | 0,05 |
| А2 | неизграђен простор и саобраћајне површине | 5.299 | - | - | - |
|  | стамбени и стамбено-пословни објекти | 3.054 | 4.553 | - | - |
|  | УКУПНО | 8.353 | 4.553 | 36,56 | 0,54 |
| УКУПНО | 33.336 | 5.909 |  |  |

2.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

2.4.1.Саобраћајнице и саобраћајне површине

Простор обухваћен планом детаљне регулације ограничен је делом улице Цара Лазара, делом улице Газиместанске, улицом Миличином, пешачко – колском саобраћајницом која тангира зграду Народног музеја и делом улице Страхињићеве.

Генералним планом предвиђено је да улице Цара Лазара и Страхињићева буду део мреже примарних градских саобраћајница, улица Газиместанска део мреже секундарних градских саобраћајница, док остале саобраћајнице унутар простора Плана представљају део ниже мреже градских саобраћајница.

Све улице које су изграђене су са савременим коловозним застором.

У оквиру подручја Плана нема изграђених јавних  паркинг простора. У свим постојећим саобраћајницама забрањено је паркирање на  коловозу, осим у делу улице Цара Лазара.

2.4.2.Водопривредна инфраструктура, хидротехничке инсталације и објекти

У ободним саобраћајницама које чине границу плана је изграђена примарна хидротехничка инфраструктура – водоводна и канализациона мрежа (канализација отпадних и атмосферских вода) које су изграђене по сепаратном систему.

2.4.3.Електроенергетика

У границама предметног плана постојећи објекти се напајају електричном енергијом из ТС 35/10кV „Аутобуска станица“ и ТС 35/10кV „Центар“, које се налазе ван предметног плана. У границама плана налази се кабловски вод 10кV „Вук Караџић – Стари напредак“.

Постојећи кабловски водови 10kV, кабловски водови 1kV и ваздушна НН мрежа су приказани у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у графичком прилогу.

2.4.4.Телекомуникациона инфраструктура

У границама предметног плана постоји ТК мрежа која је приказана у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у графичком прилогу.

2.4.5.Снабдевање топлотном енергијом

Гасоводна инфраструктура

У обухвату плана, у надлежности ЈП „Србијагас“, постоји изграђен и у функцији дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви максималног радног притиска 4 bar и гасни прикључци. Дистрибутивни гасовод изведен је у регулационом појасу саобраћајница. Положај постојећег гасовода дат је у графичком прилогу.

Топлификациона инфраструктура

У обухвату плана постоји инсталација градског топлификационог система и то предизоловане цеви 2 х DN250 положене у земљи. Траса постојећег дела топлификационог система приказана је у графичком прилогу.

2.5. Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе  и природе и

амбијенталних целина

У обухвату Плана налазе се објекти који су евидентирани у режиму 1., 2. и 3. степена заштите.

- степен заштите (строги конзерваторски третман)

До сада је валоризовано и заштићено једно културно добро, Црква св. Стефана – Лазарица са Крушевачким градом, које има статус споменика културе од изузетног значаја.

- степен заштите (рестаурација по посебним пројектима)

Као потенцијално културно добро – споменик културе евидентирана је Мезулана.

- степен заштите (слободне интервенције по посебним условима)

Објекти од интереса за заштиту су објекти који имају архитектонске, урбанистичке и амбијенталне вредности, па их је потребно евидентирати као добра која уживају претходну заштиту. У оквиру подручја обухваћеног планом евидентирани су следећи објекти:

- зграда у Страхињићевој бр. 5 (к.п.бр.174/3 КО Крушевац)ж

- зграда у Цара Лазара бр.17 (к.п.бр.186 КО Крушевац)

- зграда у Цара Лазара бр.15 (к.п.бр.187 КО Крушевац)

- зграда у Миличиној бр.2 (к.п.бр.203/1 КО Крушевац)

2.6. Оцена катастарских подлога за израду Плана

На основу члана 32 , Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС и 132/2014) графички део Плана детаљне регулације израђује се на овереном катастарско-топографском плану, па се сходно томе приступило прибављању истог.

Геодетска подлога за израду предметног Плана је катастарско-топографски план у размери 1:500.

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1. Концепција уређења простора

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора Плана се заснива на принципима одрживог развоја у складу са основним правцима просторног развоја града, општом наменом простора као основним функционалним садржајима, наменом простора за јавно и остало грађевинско земљиште, поделом на урбанистичке целине и зоне према њиховим основним карактеристикама, ближим условима и правилима за примену Плана, билансима површина основних утврђених намена простора, регулационим и техничким решењима система саобраћаја и осталих инфраструктурних система, начином организације и заштите животне средине.

Подручје обухваћено Планом је подељено на блокове и то:

- блок А1 - археолошки парк

- блок А2 - породично становање средњих густина

Остале намене (комерцијалне делатности) су у функцији наведених намена.

Измена Плана детаљне регулације „Лазарев град“ се ради како би се у оквиру блока А формирала нова приступна саобраћајница до парцела корисника који тренутно имају приступ на саобраћајницу или другу јавну површину из Археолошког парка, као и да би се планирали објекти који унапређују основни карактер ове целине - пословање, занатство, услуге и делатности из области туризма и културе у зони Миличине улице.

Просторна и функционална организација Планом обухваћеног подручја проистекла је из развојних циљева града дефинисаних вишим планским документима као и потребом за усклађивањем намене грађевинског подручја са захтевима тржишта.

Концепција уређења простора се заснива на функционалној подели подручја Плана на целине, односно блокове са расподелом основних намена у блоку према положају у односу на карактер постојећих и планираних саобраћајница, положају у оквиру самог Плана, односу према контактним зонама, потребом за функционалним повезивањем свих планираних садржаја.

Планом се предвиђа задржавање основних карактеристика блокова уз делимичну промену намене, регулације. Основна карактеристика планираног стања је формирање регулације и одређивање параметара везаних за могућности градње у оквиру блокова. На опредељење везано за тип и начин изградње у оквиру стамбено-пословног блока (A2) утицало је фактичко стање на терену, као и формирање заједничког функционалног урбаног склопа са окружењем, односно контактним подручјем.

У блоку А1 дефинисана је зона изградње локала у функцији археолошког парка уз Миличину улицу у којој се може градити пословни простор са садржајима који употпуњују туристичку понуду (инфо-центар, сувенирнице, стари занати и сл.). Реконструкција и ревитализација зидина Лазаревог града може се изводити искључиво према смерницама и условима прописаним од стране Републичког завода за заштиту споменика Београд.

Сви објекти за које постоји Решење о заштити, а који су категорисани од изузетног значаја у оквиру подручја  обухваћеним планом, на радове који се желе извести, морају имати претходне услове Републичког завода за заштиту споменика културе, односно Решење о мерама техничке заштите, а потом Решење о давању сагласности на пројекат. Уколико Републички завод за заштиту споменика културе ради пројектну документацију, услове и сагласност издаје Министарство културе.

Сви објекти у оквиру подручја захваћеног планом морају имати за радове који се желе извести услове Завода за заштиту споменика културе Краљево, као сагласност, а потом и Решење о давању сагласности на пројекат. Уколико Завод за заштиту споменика културе Краљево ради пројектну документацију, услове и сагласност издаје Републички завод за заштиту споменика културе.

3.2. Подела простора на карактеристичне целине  са планираном наменом површина и објеката  и  могућим компатибилним наменама

На основу стечених услова и планираних потреба, подручје које се разрађује Планом подељено је на урбанистичке блокове, а у складу са планираном организацијом и наменом простора.

|  | Урбанистички блок А1 |
| --- | --- |
| Намена: Компатибилна намена: Начин реализације: Спратност: | Меморијални парк Јавне функције (верски објекат, култура, пошта), комерцијалне делатности, тип КД-02 Изградња, реконструкција П+1, П |
| Индекс заузетости: Тип изградње: | 7 Слободностојећи објекат |
|  | Урбанистички блок А2 |
| Намена: Компатибилна намена: Начин реализације: Спратност: | Породично становање, тип ПС-01 Комерцијалне делатности, тип КД-02 (осим на фронту колско-пешачке саобраћајнице, где је искључиво дозвољено породично становање) Изградња, реконструкција П, П+1, П+1+Пк (на 20 и више метара удаљености од регулационе линије према улицама Цара Лазара и Страхињићевој дозвољена је изградња објеката искључиво спратности П) |
| Индекс заузетости: Однос становање/пословање: Тип изградње: Тип становања: Минимална површина парцеле: Минимална ширина фронта парцеле: | 50 60-80/40-20 Слободностојећи објекат, прекинути низ Породично становање 300м² за слободностојеће објекте, 250м² за објекте у прекинутом низу (може бити и мања уколико је то катастарски затечено стање) 12м за слободностојеће објекте, 10м за објекте у прекинутом низу (може бити и мања уколико је то катастарски затечено стање) |

Простор обухвата Плана према ПГР-у Центар налази се у централној градској зони и чини део урбанистичке целине 1.5.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора Плана се заснива на принципима одрживог развоја у складу са основним правцима просторног развоја града, општом наменом простора као основним функционалним садржајима, наменом простора за јавно и остало грађевинско земљиште, поделом на урбанистичке целине и зоне према њиховим основним карактеристикама, ближим условима и правилима за примену Плана, билансима површина основних утврђених намена простора, регулационим и техничким решењима система саобраћаја и осталих инфраструктурних система, начином организације и заштите животне средине.

Дефинисањем регулације у границама Плана као и унапређењем развоја инфраструктурних система и објеката постиже се ефикасније функционисање и рационалније коришћење грађевинског земљишта.

Подручје је у највећем делу неизграђено и неуређено тако да се новопланирани објекти требају градити у складу са свим важећим прописима и стандардима за захтевани тип изградње.

На основу напред наведеног и у складу са планираном наменом и врстом интервенције утврђеном у плану вишег реда дат је предлог решења.

Дати предлог решења у складу је са начелом рационалног коришћења земљишта и подстицањем реконструкције, начелом рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса, која представљају основна Законом прописана начела за уређење и коришћење простора.

3.2.1. Приказ површина и урбанистичких показатеља планираног стања

| урб. блок | Намена | Тип | Површина блока (ха) | БРГП | Индекс заузет. | Спратност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | Парк | Меморијални парк | 24.983 | - | 7 | - |
|  | Јавне функције | верски објекат, култура, пошта |  | 700 |  | П |
|  | Комерцијалне делатности | тип КД-02 |  | 1.000 |  | П, П+1 |
| А2 | Породично становање | тип ПС-01 | 8.353 | 4.509 | 50 | П П+1 П+1+Пк |
|  | Комерцијалне делатности | тип КД-02 |  | 1.933 |  |  |
| УКУПНО |  | 33.336 | 8.142 |  |  |

3.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене

3.3.1. Површине и објекти јавне намене

У оквиру Плана опредељене су површине јавне намене и дефинисани аналитичко-геодетски елементи за обележавање. Тиме је створен услов за утврђивање јавног интереса - експропријацију. Објеката јавне намене нема у обухвату плана.

- Јавне површине

-све приступне градске саобраћајнице

-све пешачке комуникације у профилу саобраћајнице (тротоари)

- све пешачко – колске саобраћајнице

-све локације за паркирање у партеру

-парковске површине

-јавне зелене површине

Приближна површина јавног земљишта износи- 1,5ха.

Под осталим грађевинским земљиштем су површине, односно парцеле, које су Планом опредељене: за изградњу објеката планираних намена – јавне функције, породично становање и пратеће садржаје, површине опредељене за интерне саобраћајнице, паркинг и гаражни простор, као и зелене и слободне површине у оквиру блокова.

Приближна површина осталог грађевинског земљишта износи 1ха 83ара 36м2.

Приказ површина и процентуалног учешћа површина јавне намене на нивоу Плана

| Намена | Површина (планирано стање) | Процентуално учешће/% |
| --- | --- | --- |
| јавне површине – колске и пешачке саобраћајнице, паркинг простор | 50ари 66м2 | 15,20 |
| јавне површине – парк | 99ари 34м2 | 29,80 |
| УКУПНО - ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ | 1ха 50ари | 45,00 |
| Остало грађевинско земљиште | 1ха 83ари 36м2 | 55,00 |
| УКУПНО | 3ха 33ара 36м2 | 100 |

3.3.2. Попис парцела и опис локације за површине јавне намене

| Опис локације површина јавне намене | Попис парцела |
| --- | --- |
| јавне површине – колске и пешачке саобраћајнице, паркинг простор | ПАРЦЕЛА БР. 1: састоји се од целе к.п.бр. 2321 ПАРЦЕЛА БР. 2: састоји се од целих к.п.бр. 2291 и 174/2, као и делова катастарских парцела бр.: 173, 174/4, 174/3, 174/1, 175 и 187 ПАРЦЕЛА БР. 3: састоји се од дела катастарске парцеле бр.: 192 ПАРЦЕЛА БР. 6: састоји се од делова катастарских парцела бр.: 186, 187, 188/1 и 189 ПАРЦЕЛА БР. 7: састоји се од делова катастарских парцела бр.: 192, 193/1, 195, 196, 2291, 197/2 и 197/1 ПАРЦЕЛА БР. 8: састоји се од делова катастарских парцела бр.: 197/1 и 201 ПАРЦЕЛА БР. 9: састоји се од дела катастарске парцеле бр.: 171. |
| јавне површине – парк | ПАРЦЕЛА БР. 4: састоји се од целе к.п.бр. 193/2, као и делова катастарских парцела бр.: 193/1, 195 и 196 ПАРЦЕЛА БР. 5: састоји се од целих к.п.бр. 202, 203/1, 203/2, 203/3, 204/1, 204/2, 198, 207/1, 207/2, 200 и 205, као и делова катастарских парцела бр.: 197/2, 197/1, 201 и 2295. |

3.3.3. Грађевинско подручје

Просторни обухват Планског документа је у грађевинском подручју, односно чини градско грађевинско земљиште.

3.4. Услови за уређење и изградњу саобраћајне и  комуналне инфраструктуре

    - Регулација саобраћајне мреже са нивелацијом терена

САОБРАЋАЈ

Елементи решења из Генералног плана

Простор обухваћен планом детаљне регулације ограничен је делом улице Цара Лазара, делом улице Газиместанске, улицом Миличином и улицом Страхињићевом.

Генералним планом предвиђено је да улице Цара Лазара и Страхињићева буду део мреже примарних градских саобраћајница, улица Газиместанска део мреже секундарних градских саобраћајница, док остале саобраћајнице унутар простора Плана представљају део ниже мреже градских саобраћајница.

Функционални ранг саобраћајница и њихови елементи регулације

У функционалном смислу саобраћајнице Цара Лазара, Страхињићева, Миличина и Газиместанска представљају ободне саобраћајнице за посматрани простор, док све остале улице служе као приступне саобраћајнице и за одвијање унутарблоковског саобраћаја. Елементи регулације саобраћајница дати су на графичком прилогу бр 3.

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази

Транзитни саобраћај за предметни простор ће се одвијати примарним саобраћајницама (ул. Цара Лазара и Страхињићева), као и ул. Газиместанском а остале саобраћајнице служе за непосредни приступ парцелама од стране корисника.

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су могући према условима овог Плана и у складу са сагласностима које ће корисници прибавити од надлежног управљача пута.

Техничке карактеристике саобраћајница

Разрадом поменутог простора улице Газиместанска у регулационом смислу није посебно дефинисана, већ је задржана са постојећим техничким карактеристикама.

Улице Цара Лазара и Страхињићева су усклађене са Плановима који се наслањају на предметни План.

Постојеће улице које мењају своје карактеристике су приказане на графичком прилогу бр. 4, са приказаним елементима регулације (регулациона ширина), и то:

- улица Миличина за пешачки саобраћај.

Нова саобраћајница предвиђена Планом је планирана са следећим елементима:

- саобраћајница (улица Синђелићева – улица Цара Лазара) за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.00 метара, без тротоара, која се планира као пешачка уз дозвољен колски прилаз корисницима парцела уз регулацију предметне саобраћајнице.

Сви тротоари су денивелисани у односу на коловоз, осим у Миличиној улици.

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама варирају од 3,0м до 12,0м, у зависности од ранга ободне саобраћајнице.

Посебне обавезе коридора и улица према јавном саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању пешака

Кретање возила јавног превоза могуће је свим ободним саобраћајницама.

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално кретање са моторним саобраћајем.

За кретање пешака предвиђене су посебне површине (тротоари, пешачке стазе, тргови и сл.).

Планом је предвиђена и посебна пешачка саобраћајница (без моторног саобраћаја) – улица Миличина.

Посебне обавезе према кретању хендикепираних

На радијусима укрштања ободних саобраћајница као и интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање тротоара и коловоза.

ПАРКИРАЊЕ

Паркирање и гаражирање возила планира се на парцелама корисника, са капацитетима сходно намени и врсти делатности која се обавља према важећем Генералном плану, Правилницима и нормативима.

Паркирање се обезбеђује на следећи начин:

За паркирање возила за сопствене потребе власници стамбених објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 70м2 корисне површине пословног простора.

За паркирање возила за сопствене потребе власници објеката комерцијалних делатности обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели за смештај возила, како теретних, тако и путничких и то једно паркинг место или једно гаражно место на 70м2 корисне површине пословног простора.

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на грађевинској парцели.

Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно индекса изграђености (ИИ). Подземне гараже се не урачунавају у индексе.

Није допуштено привремено ни трајно претварање простора намењеног за паркирање или гаражирање возила у друге намене.

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору плана је дозвољено само у делу улице Цара Лазара.

НИВЕЛАЦИЈА

Основна нивелациона решења урађена су на државној карти размере 1:500.

Нивелационим решењем дефинисани су нивелациони услови на изграђеним и неизграђеним површиинама и извршено њихово усклађивање.

Одводњавање и оцеђивање пешачких стаза обезбеђује се применом попречних и подужних падова према техничкој документацији.

Новопланиране пешачке стазе  у блоку А1 као и постојеће, приказане су графички као саобраћајно, регулационо и нивелационо решење црквног комплекса са апсолутним котама у тачкама осовине прелома стаза, уздужним падовима и растојањима. Уздужни падови се крећу од 0.5% до 4,99% (због природних услова -  конфигурације терена).

Предлогом решења новопланиране улице у блоку А2 улица се дефинише као пешачка, с тим да се колски приступ омогућава станарима, власницима објеката уз саму улицу ради прилаза својим парцелама. Уздужни падови се крећу од 0.8% до 18,32% (због природних услова -  конфигурације терена). Због великог уздужног пада  од 18% максимално дозвољено је 12-14% предлаже се да улица буде пешачка.

Концепција уређења улице се заснива на формирању амбијента који ће се уклопити у непосредно окружење. Активирањем карактеристике новопланиране улице додатно се повећава њен значај увођењем пешачког саобраћаја. Читав профил саобраћајнице се ради као јединствен због малог постојећег габарита нема услова за планирањем тротоара.

Предлог решења завршне обраде коловозне конструкције је поплочавање које се врши уградњом калдрме од камених облутака на слоју свежег ручног справљеног бетона МБ20  у дебљини од 7цм са заливањем и фуговањем спојница цементним малтером  справљеним у односу 1:1.

3.4.2. Водопривредна инфраструктура, хидротехничке инсталације и објекти

ВОДОВОД И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Планирани садржаји у оквиру плана не захтевају изградњу нове хидротехничку инфраструктуре већ се они могу прикључити на постојећу водоводну и канализациону мрежу. Такође ЈКП „Водовод Крушевац“ није предвидео реконструкцију и изградњу нове инфраструктуре у оквиру простора обухваћеног границама плана.

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Одводњавање комплекса се врши површински до линијских сливника на контакту новопланиране саобраћајнице и постојећих улица са уливом у уличну мрежу атмосферске канализације.

3.4.3. Електроенергетика

Како предметним планом није планирано повећање стамбеног простора као ни пословног простора, овим планом није планирана изградња нових ТС10/0,4kV.

Постојеће ТС35/10kV и ТС10/0,4kV, које покривају постојећи конзум, задржавају се на садашњем нивоу.

Предметним планом је предвиђена реконструкција постојећих кабловских водова 10kV и 1kV.

Сви постојећи кабловски водови 10kV и 1kV који имају Употребну дозволу и који су угрожени изградњом нових саобраћајница и објеката биће измештени о трошку инвеститора (Града Крушевца). Пројектну документацију за измештање водова урадиће Јавно предузеће за урбанизам и изградњу Крушевац ЈП

Трасе електроенергетских водова дате су у графичком прилогу.

3.4.4. Телекомуникациона инфраструктура

Предметним планом је предвиђена реконструкција постојеће ТК мреже.

Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу.

3.4.5. Снабдевање топлотном енергијом

Гасоводна инфраструктура

За потребе гасификације осталих потенцијалних потрошача у обухвату Плана предвиђена је дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских цеви за максимални радни притисак од 4 bar-a. Дистибутивни гасовод планиран је у регулационом појасу саобраћајница и зеленим површинама тако да се омогући једноставно прикљућење потенцијалних потрошача. У графичком прилогу приказана је траса планираног дистрибутивног гасовода.

Топлификациона инфраструктура

На Планском подручју предвиђено је измештање постојеће трасе инсталација топлификационог система (предизоловане цеви 2 х DN250) у делу пешачке стазе од улице Миличине до улице Стахињичеве на новопројектовану трасу која је дата у графичком прилогу.

3.5.  Услови уређења зеленила на јавним и површинама остале намене

У границама Археолошког парка важе следећа правила градње:
1. За све радове на реконструкцији и изградњи партерног уређења и зеленила, обавезна је израда техничке документације у складу са условима које прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе

2. Реконструкција постојећих стаза је дозвољена у складу са условима које прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе
3. Материјали за поплочавање морају бити квалитетни и примерени простору - према посебним условима заштите
4. Урбани мобилијар мора да буде усклађен са основним елементима уређења и примерен амбијенту - према посебним условима заштите
5. Није дозвољено постављање комерцијалних рекламних паноа, контејнера за смеће и сл.
6. Није дозвољена садња високих садница у непосредној близини објекта цркве
7. Уклањање постојећих стабала је дозвољено само на основу извршене стручне валоризације стања сваког појединачног стабла
8. Препоручује се садња аутохтоних и алохтоних врста

У блоку са породичним становањем, израда пројеката уређења обавезна је за објекте у оквиру којих је планиран пословни простор и за линеарно зелено. За јавно зеленило у оквиру саобраћајница (јавно земљиште) важе следећа правила изградње:
1. Дрворед обавезно планирати на тротоарима ширим (и једнаким) 1,5м, сем ако постојеће инсталације онемогућавају његово формирање.
2. Дрворед формирати од врсте која не угрожава својим кореном и крошњом застор и околне објекте.
3. Дрворед планирати на начин који омогућава опстанак дрвећа у градским условима (квалитетна земља, систем за заливање или обезбеђена хидрантска мрежа, вертикална и хоризонтална заштита и сл.)

3.6. Услови и мере заштите простора

3.6.1. Услови и мере заштите непокретних културних добара

На предметном простору постоје евидентирана и заштићена  непокретна културна добра, односно споменици културе. Све интервенције у оквиру планског подручја морају бити изведене у складу са Студијом заштите културних добара за комплекс Лазаревог града у Крушевцу коју је израдио Републички завод за заштиту споменика културе – Београд.

.

3.6.2. Услови и мере заштите природних добара

Предметни простор у границама Плана не представља  подручје значајних вегетационих карактеристика. Увидом у Регистар заштићених природних добара констатовано је да нема заштићених и евидентираних природних добара.

3.6.3. Услови и мере  заштите  животне средине

На основу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и мишљења надлежног одељења за послове заштите животне средине, Градска управа града Крушевца донела је Одлуку о неприступању изради Стратешке процене утицаја за Измене ПДР „Лазарев град“ за блок А2 на  животну средину (Службени лист града Крушевца, бр.3/14).

Просторно уређење и планиране намене дефинисане су у складу са условима заштите надлежних институцуја, уз уважавање утврђеног степена заштите и предложених мера активне заштите културног добра са околином.

Планирано је потпуно опремање простора адекватном инфраструктуром, у оквиру граница предметног плана у складу са планираним наменама, по савременим еколошким стандардима, којима се  спречава негативан утицај на околину, а посебну пажњу треба посветити уређењу зелених површина.

ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА

У оквиру ГУП-а и еколошке целине „Крушевац 1“ подручје у обухвату Плана припада еколошкој потцелини „Центар“ која обухвата централну градску зону и стамбено мешовиту зону.

Централна градска зона представља културно историјско и административно језгро града и карактерише је разноврсност намена, посебно концентрација јавних објеката (објекти управе и администрације, културе и образовања), културно-историјских објеката и амбијенталних целина. План обухвата валоризовано културно добро – Споменик културе „Црква Светог Стефана Лазарица са Крушевачким градом“ непокретно културно добро од изузетног значаја (Службени гласник РС, бр.14/79), са прописаним посебни условима заштите и коришћења површина у непосредном окружењу, што утиче на укупан еколошки потенцијал и представља посебно осетљиву зону. Потенцијални извори негативних утицаја су зоне ободних фреквентних градских саобраћајница.

На основу еколошке валоризације и смерница из Стратешке процене утицаја на животну средину ГУП-а Крушевац 2025. и планова вишег реда, узимајући у обзир услове и мере заштите надлежних предузећа прибављених за потребе израде Плана, утврђен је потенцијал постојећих ресурса и зелених површина, на основу којих су дефинисане су опште и посебне мере заштите животне средине.

Обавезне опште мере заштите животне средине:

- обавезно је поштовање прописаних правила уређења и правила грађења;

- комунално и инфраструктурно опремање у циљу спречавања потенцијално негативних утицаја на земљиште, подземне и површинске воде и здравље становништва;

- обавезно је рационално коришћење енергије, већа употреба обновљивих извора енергије и повећање енергетске ефикасности;

- успоставити комунални ред и одржавати комуналну хигијену;

- успоставити мониторинг – праћење стања квалитета ваздуха, вода, земљишта и нивоа буке у оквиру зоне;

- адекватно управљање отпадом и отпадним водама;

- обавезно је озелењавање и пејзажно уређење, сагласно условима локације, уз поштовање принципа аутохтоности и прилагођено намени.

Заштита ваздуха:

Заштита и очување квалитета ваздуха обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих извора загађења (стационарних и покретних), као би се  минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину и здравље становништва.

Смањење броја индивидуалних котларница и ложишта и подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената, обновљивих извора енергије и увођење енергетске ефикасности.

Обавеза поштовања урбанистичких норми о минималним слободним површинама и уређењу површина под зеленилом.

Обавезан мониторинг квалитета ваздуха, објављивање резултата и информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим прописима.

Заштита од буке:

Планиране намене у обухвату Плана у акустичком зонирању представљају тихе зоне – заштићене целине и зоне са прописаним граничним вредностима од 50 dB(A) у току дана и 40 dB(A) у току ноћи, у којима је забрањена употреба извора буке који могу повисити ниво буке.

Обавезно је обострано/једнострано озелењавање саобраћајница свих рангова и категорија и озелењавање свих површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, платоа).

У избору садног материјала користити врсте које су биолошки постојане, отпорне на штетне утицаје, естетски прихватљиве и прилагођене намени околног простора.

Заштита земљишта:

Забрањено је испуштање отпадних вода, као и одлагање било каквог отпада на земљиште, односно ван места која су одређена за ту намену.

Забрањено је извођење радова који могу да изазову инжењерскогеолошке процесе (ерозија, клизиште и сл.), као и ограничење обављања делатности које деградирају земљиште.

Приликом извођења било којих земљаних радова или ископа обавезан је надзор археолога.

Уколико се у оквиру граница плана наиђе на геолошка или палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и сл.), која могу представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да о томе обавести надлежну организацију за послове заштите природе и животне средине и предузме мере заштите од оштећења, уништења или крађе до доласка овлашћених.

Заштита вода:

Забрањене су све активности које могу да доведу до промене режима подземних вода, односно за извођење истражних бушења или хидротехничких радова обавезна је одговарајућа документација и сагласности надлежних институција.

Обавезно је прикључење свих објеката на комуналну инфраструктурну мрежу.

Управљање отпадом:

Поступање са комуналним отпадом, односно сакупљање, транспорт, третман и одлагање комуналног отпада на подручју Плана спроводи се организовано, преко надлежног комуналног предузећа, у складу са прописима.

Организовано управљање отпадом на подручју Плана, подразумева прикупљање, примарну селекцију, транспорт и одлагање на санитарну депонију.

Обавезно је постављање судова (контејнер, канте, корпе) за сакупљање отпада, уз поштовање принципа примарне селекције отпада, као и редовно пражњење и транспорт отпада са локација у складу са условима надлежног комуналног предузећа, тако да је обезбеђен приступ возилима за пражњење.

Стандард за сакупљање комуналног отпада (кућног смећа) је суд - контејнер, запремине 1100 литара, габарита 1,37мx1,45мx1,45м и то један контејнер се поставља на 800м2 корисне површине (1000м2 бруто површине за стационарну намену). Чврст отпад са карактеристикама секундарних сировина (папир, картон, стакло, пластика) и други рециклабилни отпад организовано се прикупља у посебним контејнерима (жичани за папир, картон и пластику, а затворени контејнери за стакло).

Објекти свих категорија који имају туристичку, спортско-рекреативну и комерцијално-услужну намену, морају имати посебне просторије за привремено одлагање комуналног отпада. Величина просторије се утврђује према броју корисника, које се налазе у оквиру објеката, или као засебне, без прозора, са електричним осветљењем и местом за славину, холендером и Гајгер сливником са решетком. Приступ овом простору мора бити повезан са јавном површином, преко рампе за приступ комуналног возила.

Минимални габарити објеката за привремено одлагање отпада, за смештај једног контејнера, износе 2,5мx2,0м, чисте унутрашње висине од 2,20м. Објекат се поставља на бетонску подлогу, подигнут минимум 15цм због прања. Конструкција, зидови, кровна конструкција и покривач су дрвени. Фасадна облога је од дрвених талпи, постављених тако да штите од ветра и да омогућавају проветравање.

Опште мере заштите животне средине у току изградње:

У процесу реализације Плана и имплементације планских решења, приликом извођења радова на припреми терена и изградњи објекта потребно је планирати и применити следеће мере:

све активности на изградњи или одржавању објеката спроводе се искључиво на основу Закона о планирању и изградњи и прописа који регулишу ову област;

у току израдње вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала током транспорта;

материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног органа, а транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала.

3.6.4. Услови и мере заштите од елементарних непогода

Потребно је континуирано спроводити мере заштите и одбране од природних непогода, које настају као последица климатских, хидролошких  и сеизмичких карактеристика на овом простору.

При изради техничке документације водити рачуна о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) и исту урадити у складу са предвиђеним мерама и Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Ради заштите од земљотреса, планирани објекти морају да буду реализовани и према прописима и техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима.

3.6.5. Услови и мере заштитe од пожара

Планом су обезбеђене следеће мере заштите од пожара:

просторним распоредом планираних објеката формиране су неопходне удаљености између објеката које служе као противпожарне преграде,

саобраћајна мрежа омогућава приступ ватрогасним возилима до свих планираних објеката,

водоводна мрежа, у склопу плана водовода и канализације, обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара,

електрична мрежа и инсталације су у складу са прописима из ове области,

објекти морају бити снадбевени одговарајућим средствима за гашење пожара,

уз инвестиционо - техничку документацију урадити главни пројекат заштите од пожара.

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу и ефикасну евакуацију становништва и материјалних добара из објеката док слобоне површине у оквиру плана представљају противпожарну преграду и простор на коме је могуће извршити евакуацију становништва и материјалних добара.

Нови објекти ће бити изграђени од тврдих, инертних и ватроотпорних материјала и морају бити снадбевени одговарајућим средствима за гашење пожара према главном пројекту заштите од пожара.

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара објекти се морају реализовети сагласно Закону о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 20/15), Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о техничким нормативима за хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.30/91), Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), и осталим важећим прописима из ове области.

Саставни део Плана су и предходни услови за зашиту од пожара издати од стране Министарства унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу 09/18/2 бр.217-185/16 од 31.08.2016 год.

3.7. Услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом

Код пројектовања и изградње саобраћајних, пешачких и других површина намењених кретању, код прилаза објектима за јавно коришћење као и код објеката високоградње морају се применти одредбе Правилника о техничким стандардима приступачности (Сл.Гласник РС бр.46/2013).

У складу са стандардима приступачности осигурати услове за несметано кретање на следећи начин:

- на свим пешачким прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака;

- на радијусима укрштања саобраћајница планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и коловоза.

- обезбедити рампе са дозвољеним падом ради несметаног приступа колица објекту,

- минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 90цм, а нагиб од1:20 (5%) до 1:12 (8%),

- тротоари и пешачки прелази потребно је да имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%,

- избегавати различите нивое пешачких простора, а када је промена неизбежна, савладавати је и рампом поред степеништа,

3.8. Попис објеката за које се пре санације или реконструкције морају израдити конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите и других радова

У границама Плана налазе се објекти који су евидентирани у режиму 1., 2. и 3. степена заштите.

- степен заштите (строги конзерваторски третман)

До сада је валоризовано и заштићено једно културно добро, Црква св. Стефана – Лазарица са Крушевачким градом, које има статус споменика културе од изузетног значаја.

- степен заштите (рестаурација по посебним пројектима)

Као потенцијално културно добро – споменик културе евидентирана је Мезулана.

- степен заштите (слободне интервенције по посебним условима)

Објекти од интереса за заштиту су објекти који имају архитектонске, урбанистичке и амбијенталне вредности, па их је потребно евидентирати као добра која уживају претходну заштиту. У оквиру подручја обухваћеног планом евидентирани су следећи објекти:

- зграда у Страхињићевој бр. 5 (к.п.бр.174/3 КО Крушевац)ж

- зграда у Цара Лазара бр.17 (к.п.бр.186 КО Крушевац)

- зграда у Цара Лазара бр.15 (к.п.бр.187 КО Крушевац)

- зграда у Миличиној бр.2 (к.п.бр.203/1 КО Крушевац)

Мере техничке или друге мере заштите утврдиће се у сваком конкретном случају, односно за сваки објекат појединачно приликом подношења захтева за извођење одређене врсте радова на том објекту.

Одређене мере техничке заштите објеката  утврђиваће се у зависности од врсте и намене објекта, врсте радова, близине суседних објеката, статичке стабилности, примењеног конструктивног система, позиције и стања инсталација и инфраструктуре. Мере заштите могу се утврђивати и за потребе  рушења, односно санације  услед дејства силе-природних непогода, угрожености статичности објекта услед дотрајалости и уграђености лоших грађевинских материјала, због изградње нових објеката и другачије организације на парцели.

3.9. Мере енергетске ефикасности изградње

При пројектовању и изградњи објеката, у циљу повећања енергетске ефикасности обавезна је примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну заштиту, енергетски ефикасних технологија, енегетски ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да доведе до смањења укупне потрошње примарне енергије, а у складу са прописима из ове области (Правилником о енергетској ефикасности зграда, „Сл. Гласник РС“, бр.61/11 и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда, „Сл. гласник РС“, бр.69/12 и др.).

Према наведеним прописима дефинисани су енергетски разреди зграда у зависности од њихове намене. За планиране објекте планира се масимална годишња потрошња финалне енергије за грејање, припрему санитарне топле воде и хлађење  од :

- 65 kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним станом,

- 55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде и

- 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и услужним делатностима

Опште мере за унапређење енергетске ефикасности:

• рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих корисника енергетских услуга,

• рационално коришћење необновљивих природних и замена необновљивих извора енергије обновљивим где год је то могуће,

• побољшање енергетске ефикасности и рационално коришћење енергије на нивоу града – у јавним комуналним предузећима, установама и јавним објектима у надлежности града применом мера на грађевинском омотачу, систему грејања и унутрашњем осветљењу;

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских перформанси јавних, пословних и приватних објеката доприносећи ширим циљевима смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште. Ова директива је дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању енергијом. Овом директивом се постављају минимални захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће зграде које пролазе кроз велике преправке.

Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности:

• извођење грађевинских радова на свим објектима у границама Плана, у циљу повећања енергетске ефикасности - боља изолација, замена прозора, ефикасније грејање и хлађење;

• побољшање енергетске ефикасности јавне расвете - замена старих сијалица и светиљки новом опремом која смањује потрошњу;

• побољшање енергетске ефикасности водовода и канализације – уградњом фреквентних регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја; побољшање енергетске ефикасности даљинског грејања изградњом модерних подстаница, уградњом термостатских вентила, делитеља топлоте, увођењем система наплате према потрошњи

3.10. Локације за даљу разраду урбанистичким пројектом или расписивање конкурса

За сваку врсту нове изградње у оквиру блока А1 дефинисана је обавезна израда урбанистичког пројекта као урбанистичко-архитектонска разрада локације обзиром да се ради о културном добру, Црква св. Стефана – Лазарица са Крушевачким градом, које има статус споменика културе од изузетног значаја.

Локације се могу ближе разрадити Урбанистичким пројектом на захтев инвеститора.

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације ради се за прецизно дефинисање планиране намене у оквиру планом дефинисане компатибилности.

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења су дата као општа која се односе на све блокове и као посебна која се односе само на појединачне блокове.

4.1. Општа правила урбанистичке регулације

Намена објеката

Дозвољена је изградња објеката јавних функција, комерцијалних, стамбених, као и објеката компатибилне  намене.

На простору Плана поред градње нових објеката планира се адаптација и санација већ изграђених објеката до привођења Плана намени.

Стамбени објекти су намењени породичном становању.

Пословни простор може бити коришћен за обављање свих  непроизводних, комерцијалних, трговинско-услужних, занатских и осталих по намени сродних делатности које не угрожавају животну средину и еколошки су примерене зонама становања.

На истој грађевинској парцели могућа је изградња и других објеката у функцији основних објеката.

Пејзажно уређење, скулптуре, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилна је са свим планираним наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.

Врста и намена објеката чија је градња забрањена

Забрањује се изградња објеката који су у супротности са наменом утврђеном планом, објеката чија би делатност буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима или визуелно могла да угрози основну намену простора.

Положај објекта

- Положај објекта дефинисан је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на регулациону линију. Објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом.

- Подземна грађевинска линија за подземне објекте (делови објекта, подземна гаража, склониште) може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као и изван основног габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објеката, инфраструктуре или саобраћајне мреже.

- Положај објекта не може се мењати у односу на Планом усвојено регулационо решења (растојање грађевинске од регулационе линије).

Урбанистички показатељи

- Вредност урбанистичких показатеља индекс заузетости и спратност су дати у поглављу 3.2 за сваку урбанистичку целину и примењују се са осталим правилима која се односе за тај блок.

Вертикална регулација

- Висина објекта дефинисана је прописаном спратношћу за оба блока.

- Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.

- Свака изградња галерије или међуспратних етажа у објекту сматра се засебном спратном етажом (рачуна се као изградња спрата)

Кота пода приземља

- Кота пода приземља се одређује у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта.

- За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање или делатност) кота пода приземља може бити максимално 0.20м виша од коте тротоара (денивелација до 1.2м савладава се унутар објекта)

- У осталим случајевима кота пода приземља се утврђује применом правила из Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. бр.22/2015 )

Спољне степенице

- Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија увучена мин 3.0м у односу на регулациону линију и ако савлађује висину до 0.9м. Степенице које савлађују висину преко 0.9м улазе у габарит објекта.

- Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције у дворишту. Корисна ширина пролаза на парцели поред једне стране објекта мора бити најмање 2.5м без физичких препрека.

Приступ парцели

- Свака  новоформирана грађевинска парцела мора да има приступ на пут или другу јавну површину намењену саобраћају. Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити мања од 2,5м.

Висина назидка

- Висина надзидка поткровне етаже износи највише 1.6м рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Изградња поткровља сматра се засебном спратном етажом (рачуна се као изградња спрата).

Грађевински елементи и испади на објекту

- Грађевински елементи на нивоу првог спрата и поткровља (еркери, доксати, балкони, терасе, надстрешнице ) не могу прелазити грађевинску линију више од 1.6м, под условом да је грађевинска линија на минимум 3.0м од регулационе линије. Укупна површина наведених грађевинских елемената не може бити већа од 50% уличне  фасаде изнад приземља

- Грађевински елементи на нивоу првог спрата и поткровља ( еркери, доксати, балкони, терасе, надстрешнице ) не могу прелазити грађевинску линију више од 0.8м, уколико је грађевинска линија на мање од 3.0м од регулационе линије. Укупна површина наведених грађевинских елемената не може бити већа од 50% уличне  фасаде изнад приземља

- Грађевински елементи на нивоу првог спрата и поткровља ( еркери, доксати, балкони, терасе, надстрешнице ) не могу прелазити регулациону линију

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно  регулациону линију и то:

- Излози локала – 30цм, по целој висини

- Надстрешнице у зони приземне етаже максимално 1.2м по целој ширини објекта са висином изнад 3.0м

- Конзолне рекламе 1.2м на висини изнад 3.0м

Међусобна удаљеност објеката

- Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијским условима у складу са Правилником

Ограђивање парцела

- Ограде се постављају тако да сви елементи (темељи, ограда, стубови ограде и капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује.

- Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

Одводњавање површинских вода

- одводњавање површинских вода са грађевинске парцеле утврђује се нивелационим решењем на нивоу блока, уз обавезу да се површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу усмеравати према другој грађевинској парцели. Објекти који се налазе  на међи или у њеној непосредној близини морају решити одводњавање вода са кровних равни тако да ничим не угрожавају суседну парцелу.

Интервенција на постојећем објекту или изградња новог

- било која интервенција на постојећем објекту или изградња новог не сме угрозити функционисање, стабилност или фасаду суседног објекта

- свака доградња, надградња или реконструкција постојећег објекта мора бити изведена у складу са техничким прописима и тако да ничим не угрози  стабилност постојеће конструкције , односно стабилност објекта у непосредном контакту.

- Приликом било какве интервенције на постојећем објекту важиће услови као и за  новопланиране објекте.

Архитектонско обликовање и примена материјала

- Обавеза је остварити урбанистичку и архитектонску хармоничност са окружењем.

- Обликовање планираних објеката и материјализација фасаде, избор материјала, обрада отвора и сл. препуштају се избору инвеститора и креативности пројектанта објекта уколико нису евидентирани као непокретно културно добро

- кровови се изводе као равни и коси, двоводни и вишеводни, уз примену адекватног нагиба према примењеном кровном покривачу, с тим да је нагиб крова и покривни материјал потребно прилагодити архитектури објекта

- на објектима са косим кровом у низу забрањена је употреба забатног зида на уличним фасадама

- на угаоним објектима кровну конструкцију решавати тако да омогућава функционалну и естетску целину са низом објеката, у оба правца

- Завршна кота плоче изнад приземља и кровни венци представљају основне елементе који дефинишу висинску регулацију објекта.

- За обраду фасада објеката могу се користити све врсте, како природних тако и вештачких материјала. Посебно водити рачуна о обради фасада објеката (фасадној профилацији, детаљима фасаде) са циљем постизања вишег квалитета урбаних и архитектонских вредности објекта.

- За изградњу објекта дозвољено је коришћење свих врста материјала, технички и биолошки исправних, који подлежу важећим стандардима.

Пејзажно уређење

- На нивоу грађевинске парцеле, учешће високог дрвећа и жбуња на травнатој подлози  не сме бити мање од 10%

Прикључивање објеката на комуналну и осталу инфраструктуру

- Прикључивање објеката на комуналну и осталу инфраструктуру реализоваће се према условима надлежних комуналних предузећа.

Изградња објеката компатибилне намене

- изводи се према општим и посебним правилима градње утврђеним за блок

Када правила грађења и уређења дата овим планом не дефинишу у довољној мери неопходне параметре примењиваће се одредбе Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр.22/2015).

4.2. Посебна правила урбанистичке регулације

4.2.1. Посебна правила градње за блок А1

- Дозвољена је изградња објеката везаних за садржаје у оквиру археолошког парка

- Постојећи стамбени и пословни објекти се могу само адаптирати и санирати, односно оспособити за нормално функционисање

- Није дозвољена доградња или надградња постојећих стамбених и пословних објеката

- Пословни простор може бити коришћен за обављање свих трговинско-услужних, занатских и других делатности које не угрожавају животну средину, не стварају буку и друге негативне утицаје који могу угрозити становање

- Није дозвољено постављање било каквих објеката, трафика, тезги, рекламних паноа за комерцијалне сврхе...

- Спратност објеката П, П+1

- Положај планираних садржаја дат је грађевинском линијом

- За овај блок обавезна је израда урбанистичког пројекта

4.2.2. Посебна правила градње за блок А2

Планирана је изградња објеката намењених породичном становању, тип ПС-01 који подразумевају стамбене објекте са највише 3 стамбене јединице за који важе правила:

- У оквиру објеката породичног становања, могу бити заступљене и друге компатибилне намене из области комерцијалних делатности, тип КД-02 (трговина, пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално примерене зони становања. У оквиру објекта не могу се организовати садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг местима, магацинским простором и сл.

- На фронту новопланиране колско-пешачке саобраћајнице дозвољено је искључиво породично становање

- На истој парцели дозвољава се изградња више објеката

- Није дозвољена изградња помоћних објеката као самосталних

- Објекти међусобно морају бити удаљени толико да се задовољи минимална ширина пролаза, односно омогући квалитетно осветљавање стамбених просторија

- Индекс заузетости на нивоу парцеле је максимално 50%

- Максимална спратност објекта је П+1+Пк (на 20 и више метара удаљености од регулационе линије према улицама Цара Лазара и Страхињићевој дозвољена је изградња објеката искључиво спратности П)

- Положај планираних садржаја дат је грађевинском линијом

- на нивоу грађевинске парцеле, учешће високог дрвећа и жбуња на травнатој подлози  не сме бити мање од 10%

- За изградњу самосталног објекта комерцијалних делатности на посебној парцели користе се урбанистички параметри дефинисани за породично становање, тип ПС-01

4.3. Правила за паркирање

Паркирање и гаражирање возила планира се на парцелама корисника изван површине јавног пута, са капацитетима сходно намени и врсти делатности која се обавља према важећим Правилницима и нормативима и то на следећи начин:

- Стамбени објекти у блоковима:

-са породичним становањем 1 паркинг место по стану

- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа – 1   ПМ на 70m² корисног простора;

- пошта – 1 ПМ на 150m² корисног простора;

- трговина на мало - 1 ПМ на 100m² корисног простора;

- угоститељски објекат - 1 ПМ на користан простор за 8 столица;

За паркирање возила за сопствене потребе, власници новосаграђених објеката свих врста обезбеђују на сопственој грађевинској парцели.

Није допуштено привремено  ни трајно претварање простора намењеног за паркирање или гаражирање возила у друге намене.

4.4. Правила грађења за електроенергетске објекте

Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са законима, важећим    техничким прописима, препорукама и нормама.

Подземни водови

Сви планирани подзмени високонапонски каблови се полажу у профилима саобраћајних површина према регулационим елементима датим на графичком прилогу.

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у односу на постојеће и планиране нивелационе елементе терена испод кога се полажу.

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж целе трасе, треба да се постави пластична упозоравајућа трака.Након полагања каблова трасе истих видно обележити.

Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова

На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од  0,2 м при чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших напона.

При паралелном вођењу више енергетских каблова хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 м. У истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, међусобно морају бити одвојени низом опека или другим изолационим материјалом.

Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0.101):

- 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV

- 1м за каблове 35 kV

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде: у насељеним местима: најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по правилу,поставља испод телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 0.2м.  При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за потребе даљинског управљања трансформаторских станица које повезује кабл.

Приближавање и укрштање енер. каблова са цевима водовода и канализације

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод водоводних   канализационих цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви треба да износи најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м за остале каблове.При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале каблове.Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев.На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације).

Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом

Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви    гасовода. Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање:

- 0,8м у насељеним местима

- 1,2м изван насељених места

Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења. На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла.

Приближавање енергетских каблова дрворедима

Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова. Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда удаљени најмање 2м.

Изнад подземних водова по могућству планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским плочама.

4.5. Правила грађења за телекомуникационе објекте

Фиксна телефонија

Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима саобрађајних површина према регулационим елементима датим на графичком прилогу.

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу. На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа механичка напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију(заштитну цев).При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде што ближе 90◦  и не мање од 30◦.

-Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на       међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0.101):

- 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV

- 1м за каблове 35 kV

Укрштање енер. и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦;   Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев,али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мање од 0.2м. Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 м.

-Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 0,6 м. Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 90◦ а најмање 30◦.

-Дозвољено је паралелно вођење телекомуникац. кабла и фекалне канализације на међусобном размаку од најмање 0,5 м.Укрштање телекомуникац. кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 90◦ а најмање 30◦.

-Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 0,4 м.

-Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5м.

4.6. Правила грађења за објекте енергетског снабдевања

Технички услови за изградњу

При избору трасе, пројектовању и изградњи гасовода, мора се осигурати безбедан и поуздан рад дистрибутивног гасовода, као и заштита људи и имовине, тј. спречити могућност штетних утицаја околине на гасовод и гасовода на околину.

Гасовод мора да обезбеђује непрекидну и сигурну испоруку природног гаса потрошачима са могућношћу искључивања појединих деоница.

При избору трасе гасовода мора се осигурати:

1) да гасовод не угрожава постојеће или планиране објекте, и планирану намену коришћења земљишта у складу са планским документима;

2) рационално коришћење подземног простора и грађевинске површине;

3) испуњеност услова у погледу техничких захтева других инфраструктурних објеката у складу са посебним прописима;

4) усклађеност са геотехничким захтевима.

Гасоводи се по правилу граде на земљишту у јавној својини.

У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу саобраћајница, у инфраструктурним коридорима.

Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су:

|  | MOP ≤ 4 bar (m) | 4 bar < MOP ≤ 10 bar (m) | 10 bar <MOP≤ 16 bar (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Гасовод од челичних цеви | 1 | 2 | 3 |
| Гасовод од полиетиленских цеви | 1 | 3 | - |

Растојања се могу изузетно смањити на минимално 1m уз примену додатних мера заштите при чему се не сме угрозити стабилност објеката.

Обавезна мера заштите за смањење минималног хоризонталног растојања гасовода,

за гасоводе од полиетилена (у даљем тексту: ПЕ гасовод), је примена физичке заштите гасовода од оштећења при радовима у близини гасовода (постављање гасовода у заштитну цев, постављање заштитних плоча изнад гасовода, итд.) при чему гасовод мора бити физички заштићен на делу гасовода где је хоризонтално растојање смањено и додатно по 1 m на обе стране. Поред наведених мера могу се применити и следеће додатне мере заштите: повећана дубина укопавања гасовода, постављање гасовода у заштитну цев, постављање заштитних плоча изнад гасовода, као и друге сличне мере.

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar <MOP≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

|  | Минимално дозвољено растојање (m) |
| --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0,20 | 0,60 |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до вреловода и топловода | 0,30 | 0,50 |
| Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода | 0,50 | 1,00 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова | 0,30 | 0,60 |
| Од гасовода до телекомуникационих каблова | 0,30 | 0,50 |
| Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида | 0,20 | 0,60 |
| Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 | - | 3,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3 | - | 6,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а највише 60 m3 | - | 10,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до шахтова и канала. | 0,20 | 0,30 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1,50 |
| * растојање се мери до габарита резервоара |  |  |

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода          MOP ≤ 4bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

|  | Минимално дозвољено растојање (m) |
| --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до вреловода и топловода | 0,30 | 0,50 |
| Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода | 0,50 | 1,00 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до телекомуникационих каблова | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида | 0,20 | 0,60 |
| Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 | - | 3,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3 | - | 6,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а највише 60 m3 | - | 10,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 | - | 15,00 |
| Од гасовода до шахтова и канала. | 0,20 | 0,30 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1,50 |
| * растојање се мери до габарита резервоара |  |  |

Растојања се могу изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 m уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.

Подземно полагање гасовода није дозвољено у кругу опасног дела погона у којима се користе, прерађују и складиште експлозивне материје, а који су ближе уређени посебним прописима којима је уређена област експлозивних материја.

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода су:

| Називни напон | Минимално растојање |
| --- | --- |
|  | при укрштању (m) | при паралелном вођењу (m) |
| 1 kV ≥ U | 1 | 1 |
| 1 kV < U ≤ 20 kV | 2 | 2 |
| 20 kV < U ≤ 35 kV | 5 | 10 |
| 35 kV < U | 10 | 15 |

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему не сме се угрозити стабилност стуба.

Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.

ЗАШТИТА ГАСОВОДА

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

У зависности од притиска заштитни појас гасовода је:

1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране;

2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од осе гасовода на обе стране;

3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране;

4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране.

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног система.

У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

4.7. Правила грађења за зеленило

Меморијални парк

• За све  радове на реконструкцији и изградњи партерног уређења и зеленила, обавезна је израда техничке документације у складу са условима које прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе

• За све  радове на реконструкцији и изградњи партерног уређења и зеленила, обавезна је израда техничке документације у складу са условима које прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе

• За све  радове на реконструкцији и изградњи партерног уређења и зеленила, обавезна је израда техничке документације у складу са условима које прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе

• За све  радове на реконструкцији и изградњи партерног уређења и зеленила, обавезна је израда техничке документације у складу са условима које прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе

• Није дозвољено постављање комерцијалних рекламних паноа, контејнера за смеће и сл.

• Није дозвољена садња високих садница у непосредној близини објекта цркве

• Уклањање постојећих стабала је дозвољено само на основу извршене стручне валоризације стања сваког појединачног стабла

• Препоручује се садња аутохтоних и алохтоних врста

Линеарно зеленило

• На градским улицама не смеју се користити стабла која имају коренов систем који

подиже застор, као и врсте са широком крошњом, ломњивим гранама, плодовима

• Не смеју да се користе врсте које имају отровне делове или које изазивају алергије.

• Ради заштите подземних инсталација, стабла се могу садити у јамама које су озидане.

•Дрворед се може формирати и од садница посађених у мобилним жардињерама,уколико не постоји могућност за садњу у земљи.

4.8. Правила урбанистичке парцелације

Општа правила парцелације

- Дозвољена је препарцелација и парцелација свих парцела уз услов задовољавања минималне површине прописане Планом и обезбеђивање приступа, што ће бити утврђено кроз израду Пројекта препарцелације и парцелације, а на основу  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС и 132/2014) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник РС“, бр.22/2015)

- Новоформирана регулациона линија, дата у Плану, уколико се не поклапа са постојећом катастарском границом парцеле, представља нову границу парцеле, односно поделу између површине јавне намене и остале намене земљишта.

- Свака грађевинска парцела мора имати приступ на саобраћајницу (директно или индиректно преко приватног пролаза)

Величина парцеле

- Минимална површина грађевинске парцеле на којој је могућа изградња слободностојећег објекта износи 3.0ара, са минималном ширином фронта парцеле 12м

- Минимална површина грађевинске парцеле на којој је могућа изградња објекта у прекинутом низу износи 2.5ара, са минималном ширином фронта парцеле 10м

- Минимална површина грађевинске парцеле, као и минимална ширина фронта парцеле може бити и мања уколико је то катастарски затечено стање

5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

- Уколико се укаже потреба да је за поједине локације за градњу неопходна додатна ближа разрада и усаглашавање са планираним параметрима и наменом инвеститор може захтевати израду урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локације.

- До привођења простора планираној намени на постојећим објектима дозвољено је искључиво текуће одржавање објекта како би се створили услови за његово несметано коришћење.

- Примена Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. бр.22/2015) је једино могућа само у случају за параметре који нису Планом одређени.

- Етапност изградње је дефинисана тако што је омогућена:

-изградња објеката свих врста по етапама-фазама, тако да свака фаза представља јединствену архитектонско-грађевинску целину;

-изградња комерцијалних објеката свих врста по етапама-фазама, тако да свака фаза представља јединствену архитектонско-грађевинску целину;

• привођење парцела планираној намени, одмах по усвајању Плана;

•израда пројеката парцелације-препарцелације за потребе спровођења, реализације плана;

• експропријација већег броја парцела планираних као грађевинско земљиште за јавне намене и њихово проглашење;

- Сваку започету изградњу на простору Плана која је у супротности са планом надлежни орган управе ће обуставити.

6. ИЗВОД ИЗ СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА – Републички завод за заштиту споменика културе Београд

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И СТЕПЕН ИНТЕРВЕНЦИЈА

За све појединачне објекте у границама Плана детаљне регулације који се задржавају прописују се мере заштите и степен интервенција. На основу споменичке валоризације утврђена су три степена заштите ( карта 4):

I степен заштите - подразумева строги конзерваторски третман и односи се на заштићено културно добро од изузетног значаја Цркву Св. Стефана и Крушевачки град, као и на све откривене и презентоване грађевине унутар њега.

Предузумање мера заштите - извођење радова у циљу његове заштите и презентације могуће је искључиво на основу посебног конзерваторско - рестаураторског пројекта одобреног од стране Комисије Министарства културе.

II степен заштите  -  односи се на објекте споменичких вредности који ће бити утвђени за културно добро. На њима се могу предузимати радови у циљу њихове санације, рестаурације или враћања у првобитно стање. Сви наведени радови могу се изводити на основу посебно утврђених услова и одобрених рестаураторских пројеката од стране Службе заштите.

III степен заштите - спроводи се на објектима архитектонских, урбанистичких и амбијенталних вредности који имају статус предходне заштите. На овим објектима се могу вршити слободније интервенције у смислу њихове адаптације, без мењања спољашњег изгледа, а према условима Службе заштите.

Такође, интервенције на  осталим објектима који се задржавају, могу се предузимати на основу прибављених услова Службе заштите.

Исто се односи и на савремене објекте за које се прописује ремоделација у циљу уклапања у амбијент.

Објекти који се уклањају  -  Овом Студијом предлаже се знатан број објеката за уклањање.

Трајно уклањање без замене, односи се на све помоћне објекте, шупе, надстрешнице и др. у циљу уређења унутрашњости блокова, односно укупног простора.

Уклањање стамбених објеката без могућности изградње предвиђено је у целини А да би се ослободио и сачувао простор за будућа археолошка истраживања. До археолошких истраживања ови објекти се не могу дограђивати, надзиђивати или преобликовати, већ само технички одржавати.

Уклањање стамбено- пословних и пословних објеката са могућношћу нове градње предвиђено је у делу целине А ка улици Цара Лазара.

Са становишта заштите ови објекти немају архитектонских и других вредности. Рушење се предвиђа због лошег грађевинског стања објеката, и изгледа којим нарушавају амбијент, при чему су се имале у виду просторне могућности које те локације пружају.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

Мере заштите простора прописују се у циљу очувања културног добра, и обезбеђења услова за истраживања, његову заштиту и презентацију.

Границе Плана детаљне регулације утврђују се за непосредну околину културног добра Цркве Св. Стефана са Крушевачким градом и на овом простору се могу очекивати остаци средњевековног подграђа (шира зона). Унутар овог простора дефинисана је ужа зона- предпостављени историјски оквир Крушевачког града, у којој се очекују делови утврђења( куле и бедеми) и остаци грађевина. Зато се за ове просторе утврђују посебни режими заштите и прописују следеће мере:

ОПШТЕ МЕРЕ

-  Забрана неовлашћеног копања и отуђивање покретног материјала;

- Забрана измене конфигурације терена нивелисањем, односно скидањем слојева или насипањем терена;

-  Забрана складиштења материјала и стварање депонија;

-  Забрана свих земљаних радова без прибављених услова, односно сагласности надлежне службе заштите;

ПОСЕБНЕ МЕРЕ

У границама Плана детаљне регулације „Лазарев град“ у Крушевцу утврђују  се посебне мере са два режима заштите простора (карта 5):

I режим заштите- систематска археолошка ископавања

- Забрањују се сви земљани радови у оквиру означених граница, осим системстских археолошких истраживања;

- Систематска археолошка истраживања могу се спроводити по посебним програмима и пројектима у складу са законом о културним добрима;

- Систематска археолошка истраживања финансира или суфинансира Министарство културе Републике Србије на основу Програма систематских истраживања, одобреног од стране Комисије Министарства културе;

-   Систематска археолошка истраживања може да финансира, или суфинансира локална заједница, али такође на основу Програма систематских истраживања, одобреног од стране Комисије Министарства културе;

- Систематска археолошка истраживања у ограниченом обиму може да финансира и корисник културног добра, у складу са прописаним условимау предходним алинејама;

-  Резултати систематских археолошких истраживања морају бити доступни у циљу заштите и презентације културног добра.

II режим заштите- предходна истраживања и надзор

-  Забрањују се сви земљани радови у оквиру означених граница без предходно прибављених услова надлежне службе;

- Земљани радови се могу изводити тек након обављених предходних археолошких истраживања или уз стални археолошки надзор;

- Трошкове предходних археолошких истраживања или вршења сталног археолошког надзора сноси инвеститор.

7.    МЕРЕ  УРЕЂЕЊА  ПРОСТОРА

Опште мере:

- Задржавају се постојеће уличне регулације и организација блокова;

- Делимичне корекције регулација предвиђају се у блоку А, угао Страхињићеве и Цара Лазара. Корекције се предвиђају ради лакшег решавања саобраћајног кретања;

- Приликом решавања саобраћаја, омогућити несметани прилаз посетилаца, аутомобилима и аутобусима;

- Паркинге за посетиоце решавати у контактним зонама;

- Миличину улицу затворити за саобраћај и користити као пешачку комуникацију;

- Страхињићева улица задржава, са обе стране стамбени карактер, са појединачним објектима лоцираним самостално на парцели;

- Улица Цара Лазара задржава, са обе стране пословно-стамбени карактер са објектима у низу;

Целина А:

- Задржава се постојећа регулација блока и диспозиција парцела, без могућности даљег цепања, или спајања парцела;

- Централни простор блока предвиђа се за систематско истраживање и презентацију споменичког комплекса «Лазарев град», које ће обавити служба заштите у сарадњи са одговарајућим научним институцијама, а према посебним пројектима;

- У оквиру пројекта презентације пројектовати доградњу недостајућих делова Донжон куле, на основу расположивих података и аналогија, са уређењем шетне стазе са назубљеним зидом и шанцем. Размотрити такође, могућност постављања моста преко рова. Постојеће зидове кула и бедема, надзидати до висине која ће омогућити реалније сагледавање некадашњег изгледа утврђења;

- Прилаз комплексу «Лазарев град» омогућити из правца улице Високог Стевана, затварањем Миличине улице за колски саобраћај и усмеравањем саобраћаја само према Југовићевој улици;

- Улични застор Миличине улице решавати као јединствен, без раздвајања коловоза и тротоара. На исти начин обрадити и прилаз комплексу;

- Простор садашњег паркинга десно од улаза у комплекс, може се користити само у функцији трговине и угоститељства, у склопу наспрамног објекта, (седење, столови са сунцобранима и клупе);

- За постојеће и новопројектоване стазе и друге застрте површине, које се пружају унутар простора Лазаревог града, поплочавање решавати на јединствен начин, у складу и са поплочавањем Миличине улице;

- Постојеће чесме реконструисати тако да буду функционалне, обликовно обједињене  и изведене у истом материјалу;

- Осветљење простора комплекса Лазарев град решити јединствено, канделабрима, који ће функционално осветлити простор комплекса и стаза;

- Пројектовати декоративно осветљење, које ће нагласити објекте унутар комплекса, (црква Лазарица, музеј, споменик цару Лазару, бедеми, донжон кула;

- Простор комплекса опремити урбаним мобилијаром;

- Пројектовати информационе табле са основним подацима (година грађења, ко је подигао, историјски контекст, локација унутар комплекса, цртеж основе или фасаде) за све значајне објекте који се налазе унутар утврђења (црква Лазарица, музеј, споменик цару Лазару, бедеми, донжон кула);

- Око постојећих остатака утврђења формирати нову грађевинску линију према парцелама из улица Цара Лазара и Страхињићеве.

- Ограде парцела према Лазаревом граду морају бити изведене од лаких, транспарентних материјала са могућношћу озелењавања.

- Предвиђену нову градњу пројектовати у складу са габаритима постојећих објеката у околини, а локацију на парцели одредити према регулацији суседних парцела. У Страхињићевој улици нови објекти треба да буду слободно стојећи на парцели, будући да је са обе стране улице такав начин постојеће градње. Нову градњу у улици Цара Лазара, пројектовати као објекте у низу са пословањем у приземљу и становањем на спрату. Као репер вертикалне регулације користити постојеће објекте;

- Зграда у улици Цара Лазара 17, која је због проширења саобраћајнице, прочељем на коловозу и испред које нема тротоара, може се препројектовати, тако да се омогући пешачки пролаз кроз приземље;

- Пошто су парцеле леве стране улице Цара Лазара, дубоке, могуће је предвидети нову градњу појединачних објеката у дубини парцеле.

- На парцелама које су лоциране унутар блока и окренуте према комплексу Лазаревог града, могућа је замена постојећих неусловних објеката, новим, који својим габаритом неће деградитати простор културног добра.

СМЕРНИЦЕ  ЗА  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ  СТУДИЈЕ  ЗАШТИТЕ

- Доношење Решења о Заштићеној околини културног добра Лазарев град – ради Републички завод за заштиту споменика културе - Београд;

- Доношење Решења о утврђивању за културно добро 6 предложених објеката - ради Завод за заштиту споменика културе Краљево у сарадњи са Општином Крушевац;

- Израда пројекта истраживачко – конзерваторских радова за комплекс средњовековног града Крушевца – ради Републички завод за заштиту споменика културе – Београд;

- Израда урбанистичких пројеката за подручје обухваћено Планом детаљне регулације;

7. АНАЛИТИЧКО ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ

СПИСАК КООРДИНАТА НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ ТАЧАКА ПАРЦЕЛА ПОРВШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПДР-а ЛАЗАРЕВ ГРАД

18 7526308.51 4826741.29 19 7526310.52 4826741.94 20 7526311.94 4826742.39 21 7526321.80 4826745.55 22 7526322.50 4826745.77 23 7526325.81 4826746.84 24 7526333.65 4826749.36 25 7526337.06 4826750.45 26 7526340.71 4826751.63 27 7526341.45 4826750.98 28 7526344.76 4826752.27 29 7526348.94 4826753.80 30 7526349.72 4826753.90 31 7526353.98 4826755.45 35 7526376.58 4826763.22 36 7526393.26 4826768.67 37 7526408.94 4826773.75 38 7526426.16 4826779.27 39 7526429.50 4826780.34 40 7526440.67 4826783.90 41 7526442.41 4826784.24 42 7526446.63 4826784.87 43 7526451.34 4826785.14 44 7526453.51 4826785.12 45 7526459.15 4826784.54 46 7526464.99 4826782.08 55 7526502.48 4826763.28 56 7526501.36 4826759.09 60 7526496.67 4826741.60 83 7526252.08 4826677.94 1 7526236.23 4826714.73 2 7526236.97 4826716.91 3 7526238.85 4826718.96 4 7526240.63 4826719.48 5 7526248.80 4826721.88 146 7526275.08 4826670.44 147 7526272.67 4826671.13 148 7526270.18 4826671.54 149 7526268.18 4826671.65 150 7526252.86 4826676.72 151 7526253.95 4826675.78 152 7526255.27 4826675.19 153 7526256.70 4826675.00 154 7526267.62 4826675.15 155 7526269.38 4826675.11 156 7526271.13 4826674.95 157 7526273.31 4826674.57 158 7526274.57 4826674.27 159 7526276.24 4826673.74 160 7526285.59 4826670.46 161 7526292.83 4826667.93 162 7526295.21 4826667.10 163 7526296.63 4826666.84 164 7526298.35 4826666.94 165 7526299.99 4826667.50 166 7526301.42 4826668.46 167 7526302.54 4826669.77 168 7526303.52 4826671.28 169 7526307.58 4826677.51 181 7526339.10 4826712.14 182 7526341.14 4826713.27 183 7526342.46 4826714.72 184 7526343.29 4826716.49 185 7526343.55 4826718.43 186 7526343.22 4826720.36 187 7526341.38 4826725.93 188 7526339.97 4826730.21 189 7526339.03 4826733.06

Ступање на снагу плана Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '''Службеном листу града Крушевца'' СКУПШТИНА ГРАДА I бр. 350-843/2017 ПРЕДСЕДНИК Живојин Милорадовић