ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КАБЛОВСКОГ ВОДА 110kV ОД ТС КРУШЕВАЦ 1 ДО КРУШЕВАЦ 3 У КРУШЕВЦУ

А1/ ОПШТИ ДЕО ПЛАНА

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА

1.1. Положај и опис граница подручја које се уређује Планом

Предмет плана је израда планске документације кабловског вода 110kV од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 у Крушевцу.

Површина подручја које се обрађује Планом детаљне регулације износи 3,18ха.

Опис границе Плана

Граница плана је дефинисана у односу на трасу предметног кабловског вода 110kV, тако да обухват плана углавном, подразумева појас ширине 6м, тј.по 3м лево и десно од осовине предметног кабловског вода 110kV, дужине од око 5300м. Планом су обухваћени делови кат. парцела које припадају катстарским општинама Читлук, Лазарица, Пакашница и Крушевац.

Подручје обухваћено  ПДР заузима површину од  3,18 хектара.

Траса кабловског вода пролази кроз катастарске парцеле:

Кроз делове катастасрских парцела: 1941/1, 2050/1, 2056/2 и 2035/1 све КО Читлук, 1959/1, 2077/1, 2078, 1814/2, 1812/2, 1812/8, 2079, 2092/1, 1597, 1855, 1783/3, 1783/1, 1782/1, 1782/2, 1778/2, 1777/1, 1775/1, 1801, 1804, 1805/2, 1791/4, 1792/2, 1792/1, 1785/47, 1791/1, 1784/1 и 1595 све КО Лазарица, 873/1, 51/1, 51/4, 3/1 и 2 све КО Пакашница, 5967/1, 3633/2, 3633/32, 3633/1, 3632/7, 3632/3, 3632/6, 5966, 2483/4, 5965/1, 2666/1, 2577/17, 2576, 2577/13 и 2577/1 све КО Крушевац

Правни основ за израду плана

- Закон о планирању и изградњи  („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС и 132/2014)

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл.Гласник 64/15)

- Одлука о изради Плана детаљне регулације кабловског вода 110kV од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 у Крушевцу ( I број: 350-638/2015. усвојеној на седници одржаној 28.12.2015. године)

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник РС“, бр.22/15)

Плански основ за израду плана

- Генерални план Крушевца 2021 ( сл.лист Општине Крушевац 4/05)

На основу ГП Крушевац 2021, предвиђена је изградња линијских инфраструктурних објеката -  електроенергетских водова напонског нивоа 110kV

1.2. Основна намена земљишта и статус власништва

Детаљна намена земљишта у границама Плана детаљне регулације је:

- јавна површина

- земљиште за остале намене (у мањем обиму)

# АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА

2.1. Природне карактеристике подручја

2.1.1. Геоморфолошке карактеристике

Терен предметног подручја је у благом успону  од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3.

2.1.2. Хидролошке карактеристике тла

Хидролошка карактеристика тла је добра пропустљивост тј. површинска вода понире и не задржава се  на површини терена.

2.2. Грађевинско подручје, намена површина и површина јавне намене

2.2.1. Грађевинско подручје

Границе обухвата Плана, уједно представљају и границу обухвата грађевинског подручја.

2.2.2. Постојећа организација простора и намена површина

Траса предметног кабловског вода 110kV пролази кроз грађевинско подручје.

Подручје обухваћено Планом лоцирано је од локације ТС Крушевац 1, која се налази у Читлуку, до подножја Багдале (локација ТС Крушевац 3).

Приближна површина простора обухваћеног Планом  износи  3,18ха

Саобраћајну матрицу подручја чини постојеће градске саобраћајнице

У контанктним зонама, садржајима од функционалног утицаја, могу се сматрати зоне становања, зона заштитног зеленила и војног комплекса «Равњак».

2.2.3. Зеленило, спорт и рекреација

У обухвату Плана не постоји организовано зеленило.

2.2.4. Површине јавне намене

Постојеће површине јавне намене, односно објекте јавне намене и јавне површине, дефинисани Законом о планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС) у границама Плана чине јавне површине – делови постојећих саобраћајница – улица.

2.3. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

2.3.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине

Све саобраћајнице којима пролaзи траса електоенергетских водова (део Улице Цара Лазара, део Улице Тимочке буне, део Улице Маричке, део Улице Његошеве, део Улице Багдалски венац и део Улице Иве Андрића) су са савременим асфалтним коловозним застором.

2.3.2.Водопривредна инфраструктура, хидротехничке инсталације и објекти

Водовод

На простору обухваћеног Планом постоји изведен цевовод АЦЦ О300мм у Улици Иве Андрића, АЦЦ О100мм у Улици Багдалски венац, водоводна мрежа у Улици Његошева

Фекална канализација

На простору обухваћеног Планом постоји фекална колектор (Пашачки колектор отпадних вода) и фекална канализација у Улицама Маричка и Цара Лазара

Атмосферска канализација

Атмосферска канализација је изведена у Улици Цара Лазара.

2.3.3.Електроенергетика

Постојећи кабловски водови у обухвту Плана су приказани у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у графичком прилогу.

2.3.4.Телекомуникациона инфраструктура

У границама предметног плана постоји кабловска канализација у Улици Цара Лазара

Постојећа кабловска канализација је приказана у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у графичком прилогу.

2.3.5.Снабдевање топлотном енергијом

Топлофикациона инфраструктура

На предметном планском подручју не постоје топловодне инсталације.

Гасификациона инфраструктура

На предметном планском подручју постоји део трасе дистрибутивног гасовода максималног  радног притиска 4бара.

2.4. Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и природе и

амбијенталних целина

У обухвату предметног Плана нема евидентираних и заштићених објеката, споменика културе  и природе и амбијенталних целина

2.5. Оцена катастарских подлога за израду Плана

На основу члана 32 , Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС и 132/2014) графички део Плана Детаљне Регулације израђује се на овереном катастарско-топографском плану, па се сходно томе приступило прибављању истог.

Геодетска подлога за израду предметног Плана је катастарско-топографски плану у размери 1: 2500, који је израдила овлашћена геодетска организација

А2/ ПЛАНСКИ ДЕО

# ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1. Концепција уређења простора

Основни циљ планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја је развој линијских објеката инфраструктуре – електроенергетских водова, а све у циљу стварања услова за прикључење будућих пословно – стамбених објеката у конзуму који покрива ТС Крушевац 3.

План детаљне регулације израђује се са циљем стварања услова за реализацију линијског објекта инфраструктуре – електроенергетских водова, како у смислу дефинисања трасе, правила уређења и др., тако и ради решавања имовинских односа.

Подручје које се разрађује Планом није подељено на урбанистичке целине и блокове  због специфичности намене.

3.2. Опис детаљне намене површина

Намена  простора обухваћеног Планом детаљне регулације је изградња кабловског вода 110kV од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 са циљем стварања планског основа за услове прикључења будућих пословно – стамбених објеката на локалитету Стари аеродром и то повезивањем ТС Крушевац 3 са новопланираним ТС 10/0,4kV (које су планиране ПДР Стари Аеродром фаза 1 и ПДР Стари аеродром фаза 3), као и за стабилно напајање постојећих ТС10/0,4kV у конзуму који покрива ТС Крушевац 3

Катастарске парцеле су предвиђене за непотпуну експропријацију  тј. враћање у првобитно стање након изведених радова.

3.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене

3.3.1. Површине и објекти јавне намене

У оквиру Плана опредељене су површине јавне намене и то:

- Јавне површине

- Јавне саобраћајнице

3.3.2. Грађевинско подручје

Границе обухвата Плана, уједно представљају и границу обухвата грађевинског подручја.

3.4. Услови за уређење и изградњу објеката јавне намене и мреже  саобраћајне инфраструктуре (укрштање са осталом инфраструктуром)

Траса електоенергетских водова креће од ТС Крушевац 1, пролази делом Улице Цара Лазара, до улаза у војни комплекс „Равњак“, затим иде југоисточно до Улице Тимочке буне, делом Улице Тимочке буне до Улице Маричке, делом Улице Маричке од Улице Тимочке буне до Улице Војводе Мишића, делом Улице Његошеве од Улице Војводе Мишића до Улице Александра Волте, улицом Багдалски венац до Улице Иве Андрића и делом Улице Иве Андрића од Улице Багдалски венац до ТС Крушевац 3. Према условима ЈП Путеви Србије бр. 953-21140/16-3 од 22.12.2016.године, одређене је стационажа на којој се трасе електоенергетских водова укршта са предметним државним путем и то:

- Укрштај на км 82+322,

Планском документацијом мора бити адекватно решено прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног државног пута.

Сходно члану 31. Закона о јавним путевима (“Сл.гл. РС”, број 101/2005), ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима (“Сл.гл. РС”, број 101/2005), може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга, и други слични објекат, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и слично, по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута који садржи саобраћајно – техничке услове.

Инсталације се планирају на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви – својина Републике Србије и на којима се ЈП “Путеви Србије”, Београд воде као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, Београд правни следбеник корисника.

Општи услови за постављање инсталација:

- предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину и изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних раскрсница,

- траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметних путева.

Услови за укрштање инсталација са путем:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,

- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране,

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50 m,

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,50 m.

Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

Услови за паралелно вођење инсталација са путем:

- предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.

- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута

- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове или локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.

3.4.1. Водопривредна инфраструктура, хидротехничке инсталације и објекти

ВОДОВОД

Дуж простора обухваћеног планом се не планира изградња нове као ни реконструкција постојеће водоводне мреже.

На основу претходних услова издатих од стране ЈКП "Водовод" Крушевац и општих техничких услова следи :

Приликом  израде техничке документације,  теба  водити  рачуна о томе  да:

-   Није  дозвољено  паралелно  вођење  каблова  или  других   водова,  испод  водоводних   и

канализационих цеви  осим  при укрштању ;

-   Приликом  укрштања,  кабл  (или  друга  инсталација)  може  бити  положен  испод или изнад водоводне  и  канализационе  цеви,  и  то  на  растојању   од  најмање  0,3м.  Ако  се  размаци  не могу  постићи тада  кабл  провући  кроз  заштитну   цев.

-   На  месту  паралелног  вођења  и  укрштања  водоводних   и  канализационих   са  другим

инсталацијама   ров се копа  ручно (  без механизације);

-   Хоризонтални размак  других   инсталација  од  водоводних   и канализационих цеви  треба да износи  најмање 0,5 м;

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Дуж простора обухваћеног планом се не планира изградња нове фекалне канализација

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Дуж простора обухваћеног планом се не планира изградња нове атмосферска канализација.

3.4.2. Електроенергетика

Укрштање кабловског вода 110kV од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 са постојећим кабловским водовима предвидети и извести у складу са Техничким прописима и Техничким препорукама ТП-3 Дирекције за дистрибуцију ел. енергије.

По изради кабловског вода 110kV од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3, приликом изградње и паралелног вођења других објеката подземне инфраструктуре са предметним каблом 110kV, потребно је доставити ЈП ЕМС на сагласност Елаборат утицаја индукције

3.4.3. Телекомуникациона инфраструктура

Овим планом није планирана изградња ТК мреже. Укрштање кабловског вода 110kV од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3  са постојећим кабловским ТК водовима предвидети и извести у складу са Техничким прописима

3.5.  Услови уређења зеленила на јавним и површинама остале намене

Зеленило јавног коришћења

Постојеће зеленило у обухвату плана је затечено зеленило јавних површина.

У појасу који је предмет овог плана, није дозвољена садња растиња које својим кореном или стаблом може да угрози трасу кабловских водова  или које онемогућава радове везане за кабловске водове

3.6. Услови и мере заштите простора

3.6.1. Услови и мере заштите непокретних културних добара

На предметном простору плана нема евидентираних нити заштићених  непокретних културних добара, односно споменика културе и не постоји евидентирано археолошко налазиште који подлежу заштити.

3.6.2. Услови и мере заштите природних добара

Предметни простор у границама Плана не представља  подручје значајних вегетационих карактеристика. Увидом у Регистар заштићених природних добара констатовано је да нема заштићених и евидентираних природних добара.

3.6.3. Услови и мере  заштите  животне средине

У складу са чл.10 Одлуке о изради овог Плана детаљне регулације није потребно приступити изради стратешке процене утицаја на животну средину.

Новоизграђени планирани кабловски вод 110kV мора испунити и следеће услове:

- Планираном изградњом не сме доћи до значајне промене режима а посебно квалитативних карактеристика подземних и површинских вода.

- Кабловски вод 110kV  мора бити заштићен од подлокавања, плављења, нестабилности и др. Како се не би изазвало његово померање или додатно оптерећење.

- Кабловски вод 110kV не сме угрожавати постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта.

- Предвидети да кабловски вод 110kV буде прописно укопани  на одговарајућу дубину.

- Уколико се током радова наиђе на геолошко-палентолошке или минерално-палентолошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сходно Закону о заштити природе, извођач је дужан да обавести министарство надлежно за послове заштите природе, односно преузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

- Примењени материјали од којих се објекти изводе морају одговарати важећим прописима и атестима.

- Сви објекти на мрежи морају бити лако доступни и приступачни за сервисна возила.

- Све радове на ископу и монтажи извести у складу са важећим техничким условима.

3.6.4. Услови и мере заштите од елементарних непогода и услови за прилагођавање потребама одбране земље

Потребно је континуирано спроводити мере заштите и одбране од природних непогода, које настају као последица климатских и хидролошких карактеристика на овом простору.

У складу са условима и захтевима за прилагођавање Плана детаљне регулације кабловског вода 110kV од ТС Крушевац 1 до ТС крушевац 3 потребама одбране земље, детаљни услови и мере биће обрађени у посебном прилогу – Анексу.

3.6.5. Услови и мере заштитe од пожара

Реализовати изградњу кабловског вода 110kV у складу са Законом о заштити од пожара (Сл гласник РС 111/09 и 20/15).

3.7. Услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом

- Имајући у виду врсту и намену објеката који су обухваћени овим детаљним планом, утврђује се да нема утицаја на приступачност особама са инвалидитетом.

# ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења обухватају све објекте у границама плана.

Правила грађења су дата као општа која се односе на  обухват плана и правила која се односе на друге објекте инфраструктуре који су изграђени или планирани у границама плана.

4.1. Општа правила урбанистичке регулације

Намена објеката

У обухвату плана је дозвољена  изградња кабловског вода 110kV.

Врста и намена објеката чија је градња забрањена

Забрањује се изградња објеката који су у супротности са наменом утврђеном планом, објеката чији садржаји неповољно утичу на квалитет воде, ваздуха и земљишта, као и на стварање прекомерне буке.

Правила регулације

Положај објекта је одређен по предходној планској и пројектној документацији и везан је за трасу постојећих саобраћајница.

4.2. Правила грађења за електроенергетске објекте

- Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са законима, важећим    техничким прописима, препорукама и нормама.

- Подземни водови

- Сви планирани подзмени високонапонски каблови се полажу у профилима саобраћајних површина према регулационим елементима датим на графичком прилогу.

- Дубина полагања планираних каблова је 1,50м у односу на постојеће и планиране нивелационе елементе терена испод кога се полажу, осим укрштаја са Улицом Цара Лазара, где је дубина полагања 1,50м од најниже коте коловоза и укрштаја са путним каналом за одводњавање, где је дубина полагања 1,50м од коте дна канала.

- При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж целе трасе, треба да се постави пластична упозоравајућа трака. Након полагања каблова трасе истих видно обележити.

- Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова

- На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од  0,2 м при чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших напона.

Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од најмање (СРПС Н. Ц0.101):

- 1,00м за каблове 110 kV

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде: у насељеним местима: најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; Енергетски кабл, се по правилу,поставља испод телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 0.2м.

Приближавање и укрштање енер. каблова са цевима водовода и канализације

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод водоводних   канализационих цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви треба да износи најмање 0,4м за остале каблове.При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,3м за остале каблове. Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев.На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације).

Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом

Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви гасовода. Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању износи 1,50м и паралелном вођењу треба да буде најмање 2,00м:

Размаци могу да се смање до 1,00м ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења. На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла.

Приближавање енергетских каблова дрворедима

Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова. Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда удаљени најмање 2м.

Изнад подземних водова по могућству планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским плочама.

4.3. Правила грађења за зеленило

У појасу који је предмет овог плана, није дозвољена садња растиња.

4.4. Правила урбанистичке парцелације

Општа правила парцелације

Катастарске парцеле су предвиђене за непотпуну експропријацију  тј. враћање у првобитно стање након изведених радова

# СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

До привођења простора планираној намени на постојећим објектима дозвољено је искључиво текуће одржавање објекта како би се створили услови за његово несметано коришћење.

Примена Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. бр.22/2015) је једино могућа за параметре који нису Планом одређени.

Саставни део плана је и елаборат Анекс посебне намене, у складу са захтевима и условима Министарства одбране, П број 3146 – 4 од 22.12.2016.год.

Обрађивач:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ КРУШЕВАЦ